Ausschreibungstext Schachtunterteile monolithisch gefertigt

Schachtunterteile SU-M nach EN 1917 / DIN V 4034-1 und den erhöhten Anforderungen

der EAS-Qualitätsrichtlinien,

inkl. Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton C 40/50 gefertigt (in der Schalung erhärtet).

Bei abgewinkeltem Gerinne ist der Radius durch das gesamte Schachtbauwerk auszuführen.

Lichte Weite NW 1000 mm (Rohranschluss bis max. 600 mm)

Ablauf 		NW ……. mm

Zulauf 1 	NW ……. mm

Zulauf….	NW ……. mm

Herstellernachweis:

Beton Röser GmbH + Co. KG

Weinberg 5

74423 Obersontheim – Mittelfischach

Tel. 07973/9606-0

Fax: 07973/9606-60

www.beton-roeser.de

oder gleichwertig